Vezérlés- és irányítástechnológia

Jegyzőkönyv

Mérést végezte: Asztalos Balázs

Mérés ideje: 2011.05.04.

Mérés helye: Pécs PTE TTK IÁTT 103-as terem

Tájolási rajz:

Méretezés:

Kés:

T2D1

jobbos, előretolt élű, váltólapkás nagyoló Esztergakés

Méretezett munkadarab:

3D nézet:

Forráskód:

N001 ( ASBRAAT.PTE )

N005 G54

N010 S1000 M3 T2 D1 F0.1 X0

N015 Z0

N020 G01 X22.3

N025 Z-72

N030 G0 X22.5

N035 Z.2

N040 G1 X20.5

N045 Z-39.65

N050 X22.3 Z-41.65

N055 G0 Z.2

N060 X18.5

N065 G1 Z-39.65

N070 Z-41.65 X22.3

N075 G0 Z.2

N085 X17.3

N090 G1 Z-39.65

N095 X22.3 Z-41.65

N100 G0 Z.2

N105 X15.3

N110 G1 Z-13.65

N115 X17.3

N120 G0 Z.2

N125 X13.3

N130 G1 Z-13.65

N135 X15.3

N140 G0 Z.2

N145 X11.3

N150 G1 Z-13.65

N155 X13.3

N160 G0 Z.2

N165 X10.3

N170 G1 Z-13.65

N175 X11.3

N180 G0 Z.2

N185 X8.3

N190 G1 Z-4.65

N195 X10.3

N200 G0 Z.2

N205 X6.3

N210 G1 Z-4.65

N215 X8.3

N220 G0 Z.2

N225 X4.3

N230 G1 Z-4.65

N235 X6.3

N240 G0 Z.2 ( nagyolas vege )

( simitas )

N245 S1500 F.05 X0 Z0

N250 X4

N255 G1 Z-5

N260 X10

N265 Z-14

N270 X17

N275 Z-40

N280 X22 Z-42

N290 Z-70

N295 X22.5

N300 G0 X40 Z50 ( kiemeljuk a kest )

N305 M6 T6 D3 ( szerszamvaltas )

N310 G0 S800 F.015

N315 X23 Z-70

N315 G1 X0

N320 G0 X50

N325 Z50

N330

M2

# Text boxes

Oldalazás

Simítás

Nagyolás