Számítógépes irányítás

Asztalos Balázs

# Az elkészített taneszköz használata

A taneszközön a hétszegmenses kijelző programozását próbálom ki, egy nagyon egyszerű programmal: időzítés váltakoztatásával létrehozott egyenletesen gyorsuló körkörös animációt váltok ki a kijelzőn.

# Számjegyek megjelenítése hétszegmenses kijelzőn

A digitális elektronikai taneszközbe két digites kijelző van beforrasztva. Az egyik digit az SN 7446 integrált áramkörhöz csatlakozik, a másik digit tetszőlegesen felhasználható, a szegmens LED-jei egy-egy hüvelyhez csatlakoznak a szükséges védőellenállással. Jelen feladatnál ezt a digitet használjuk. A szegmenseket A-, B-, … , G-vel jelöljük. A LED-ek anódja közösített, az 5 V-os tápfeszültség + pontjához csatlakoznak forrasztással a taneszköz panelján.  Ezeket a vezetékeket az alábbi rajzon nem tüntettük fel.

,

A számítógép GND pontját kössük össze a taneszköz föld pontjával, majd a számítógép 20, … ,26 bitjét kapcsoljuk össze az A, … , G szegmensekkel.

# Programom kódja (Turbo Pascal):

program korkoros;

uses crt;

var x:array[0..5] of integer;

var i:integer;

var j:integer;

begin

x[0]:=2+4+8+16+32+64;

x[1]:=1+4+8+16+32+64;

x[2]:=1+2+8+16+32+64;

x[3]:=1+2+4+16+32+64;

x[4]:=1+2+4+8+32+64;

x[5]:=1+2+4+8+16+64;

j:=1024;

repeat

for i:=0 to 5 do

begin

port[888]:=x[i];

delay(j);

end;

j:=j/2;

until j=1;

port[888]:=127;

end.

A program a j változó függvényében várakozik az animáció lépései között, mindig egyre kevesebbet, 1024-ről indul, és folyamatosan felezi az értéket. Az érték azonos a szegmensváltások közötti ezredmásodperces késleltetés értékével. Az változó sorban az 1024,512,256,128,64,32,16,8,4,2,1 értékeket veszi fel. Midőn az 1-es értéket eléri, a program deaktiválja a szegmensek fényét, majd befejezi a futását. Az aktív szegmenshez szükséges számérték az x tömbben tárolódik, és a ciklusban a tömb megfelelő sorszámú elemében tárolt számérték adódik át az eszköznek a 888-as porton.

(Felhasznált szakirodalom: a hétszegmenses kijelző leírása dr.Keresztesi Miklós tanár úr jegyzetéből)

# Text boxes

A

B

C

G

D

F

E

Csatlakozó hüvelyek:

A, B, C, D, E, F, G