Időzítés sorozatos dekrementálásokkal. A szubrutin programja és a működés magyarázata.

list p=16F84A

#include "P16F84A.inc"

bsf	status,5

movlw	0FFh

movwf	trisa

clrf	trisb

bcf	status,5

movlw	b'11111111'

movwf	030h

mozog	bcf	portb,7

bsf	portb,0

call	times

bcf	portb,0

bsf	portb,1

call	times

bcf	portb,1

bsf	portb,2

call	times

bcf	portb,2

bsf	portb,3

call	times

bcf	portb,3

bsf	portb,4

call	times

bcf	portb,4

bsf	portb,5

call	times

bcf	portb,5

bsf	portb,6

call	times

bcf	portb,6

bsf	portb,7

call	times

rrf	030h,1

bcf	030h,7

btfsc	030h,0

goto	mozog

vege	goto	vege

times	btfsc	030h,7

call	time

btfsc	030h,6

call	time

btfsc	030h,5

call	time

btfsc	030h,4

call	time

btfsc	030h,3

call	time

btfsc	030h,2

call	time

btfsc	030h,1

call	time

btfsc	030h,0

call	time

time	movlw	b'00000011'

movwf	025h

movlw	b'00000111'

movwf	021h

movlw	b'00000011'

movwf	022h

v01	;decfsz	020h,1

;goto	v01

;decfsz	021h,1

;goto	v01

decfsz	022h,1

goto	v01

decfsz	025h,1

goto	v01

return

end

E program rendeltetése a PTE B/1. vezérlés- és irányítástechnológiai modelljének vezérlése, futófény levezénylése folyamatosan csökkenő várakozási idővel.

Algoritmusom rövid jellemzése (jegyzőkönyvemből): Programom egy növekvő sebességű futófényt hoz létre a vezérelt fénydiódákon, a diódák közötti váltásra bitműveleteket használva. A lámpák közti léptetésnél ha a következő fény kigyúl, az előző (vagy ha a sorban legelsőre térünk vissza, akkor a legutolsó) kialszik. BCF és BSF műveleteket használtam a bitek manipulációjára, az időzítés csökkentésére pedig folyamatosan dekrementált időzítő ciklust.

A vázolt időzítő két szubrutinból áll. Lényege, hogy egy egyszerű, bájtméretű változót használ annak tárolására, hogy a második ciklust - a tényleges időzítést (time) - hányszor kell végrehajtania. Az első ciklus (times) annyiszor hívja meg a másodikat, ahány egyes bitet talál az említett segédváltozóban. Az időzítés kulcslépése, hogy a segédváltozó egyes bitjeinek száma a program iterált részeinek (futófény) lefutása után eggyel csökken. E változó tartalma a program elején természetesen csupa 1-es bit, a bitek száma pedig a külső ciklusban úgy módosul, hogy a segédváltozót jobbra toljuk egy bittel, majd a bal szélső bitet nullázzuk.

Az időzítés kitolható esetlegesen még egy segédváltozó használatával, ennél hasonlóképpen kellene eljárnunk a csökkentés során, de ennek csökkentése csak akkor indulna el, miután a másik változó bitjei mind nullázódtak - valamint a vizsgálatok közé ennek a változónak a bitjeit is be kellene vonni.

(Felhasznált szakirodalom: a kurzushoz tartozó digitális formátumú leírás a modellről (jelen évfolyamdolgozat nem tartalmazza); egyéni rész: a forráskód, az algoritmus leírása és kifejtése.)